## Slide 1: Moderní metody navrhování stavebních materiálů
LS 2025
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra materiálového inženýrství a chemie
123YMNM

## Slide 2
stavební materiály (většina) jsou souborem několika složek (směs, kompozit)
výsledné vlastnosti jsou dány množstvím těchto složek, jejich typem a obj. zastoupením, dále jejich uspořádáním, vzájemnými interakcemi a způsobem zpracování
cílem návrhu je určení parametrů a podmínek, které vedou k vytvoření takového materiálu, aby vyhovoval zadaným požadavkům
složitost systému vedla k rozvoji optimalizačních metod
2
Návrh směsí

## Slide 3
do procesu návrhu vstupuje mnoho proměnných -> složitý systém -> nelze řešit analyticky (= matematický popis sledovaného jevu)
Využití empirických (aproximačních) metod– sledování cílové vlastnosti na základě změny vstupních parametrů a snaha o přibližný popis
Nalezení řešení (cílové hodnoty, maxima, ...) může být velice náročné -> využití optimalizačních postupů
cílem zefektivnit proces hledání = v co nejkratším čase (snížení počtu kroků), s minimálními náklady/požadavky/nároky
- Optimalizační metody mají obecnou platnost, ne všechny jsou vhodné pro využití při návrhu směsí
3
Optimalizace návrhu směsí

## Slide 4
4
Optimalizační metody
Matematické a numerické přístupy
Lineární a nelineární optimalizace
Simulační metody
Genetické algoritmy, evoluční optimalizace
Empirické a experimentální metody
Plánování experimentů
Taguchiho metoda
Statistická analýza
Space filling design
Faktoriální experimenty
Response Surface Methodologgy
Plackett Burman Design
Central Composite Design
Box Behnken Design
Softwarové a AI přístupy
Strojové učení a neuronové sítě
Multi-criteria decision making
Bayesovská optimalizace

## Slide 5
Plánování experimentů (DOE)
Systematický postup při plánování, provádění a vyhodnocení experimentů
Cílem je identifikovat vztahy mezi vstupními (nezávislými) a výstupními (závislými) proměnnými (faktory->odezva)
cílená změna vstupu (intervence) – sledování odezvy = analýza rozptylu
každá vstupní proměnná má min. dvě hodnoty (level)
DoE pomáhá vytvořit efektivní postup při nalezení klíčových faktorů ovlivňujících výstupy daného systému
5
Design of experiments

## Slide 6
6
Design of experiments

## Slide 7
7
Design of experiments
Vstupní proměnné
kontrolovatelné (ingredience, vybavení, ...)
vs. nekontrolovatelné (teplota v místnosti)
Rozptyl
Odezva, výstup
množství
teplota
chuť
barva

## Slide 8
Určení relevantnosti faktorů (screening)
stanovení míry vlivu
výběr/eliminace faktorů
Stanovení optimálních vstupních proměnných
8
Design of experiments
Oblasti využití

## Slide 9
Struktura procesu
9
Design of experiments
Příprava
Screening
Optimalizace
Verifikace

## Slide 10
Struktura DOE
10
Design of experiments
Příprava
Screening
Optimalizace
Verifikace

## Slide 11
Struktura DOE
11
Design of experiments
Příprava
Seznámení s problémem
Analýza a porozumění systému -> identifikace funkčních mechanismů, základních principů apod.
Stanovení výstupních proměnných (zkoumané odezvy)
Identifikace potenciálních faktorů
komplexní proces – nutné posoudit všechny faktory
časová náročnost
zpracování formou diagramů pro lepší přehlednost

## Slide 12
Struktura DOE
12
Design of experiments
Screening
Posouzení relevantnosti a případná redukce nedůležitých vstupů
Počet uvažovaných faktorů je klíčový pro množství experimentů
např. full factorial design vyžaduje
N = 2k
experimentů/měření (runs) pro posouzení všech kombinací faktorů (platí jen pro dvouúrovňové faktory)

## Slide 13
Struktura DOE
13
Design of experiments
Screening
screening nezbytný zejména při:
systémech s velkým počtem faktorů (4+)
při náročných experimentech (časově, prostorově, finančně)
snížení počtu faktorů, omezení jen na nejvíce ovlivňující
zefektivnění procesu (snížení počtu experimentů při zachování srovnatelné kvality)
aplikace statistických metod -> nutnost mít dostatečně velkého testovací vzorek (tj. Dostatek měření/experimentů)

## Slide 14
Struktura DOE
14
Design of experiments
Screening
Požadavky na velikost testovaného vzorku
variabilita výstupní proměnné klesá s rostoucím počtem experimentů/měření
vyšší počet experimentů nutný také při velkém rozptylu hodnot výstupů
Nutno nalézt kompromis mezi přesností a náročností návrhu
=> Doporučený počet experimentů/měření

## Slide 15
Příklad aplikace DOE
15
Design of experiments
Screening
Ložisko, vliv mazání a teploty na tření
Předpokládáme, že

## Slide 16
Příklad aplikace DOE
16
Design of experiments
Screening
Ložisko, vliv mazání a teploty na tření
Předpokládáme, že

## Slide 17
Příklad aplikace DOE
17
Design of experiments
Screening
Ložisko, vliv mazání a teploty na tření
Předpokládáme, že

## Slide 18
Příklad aplikace DOE
18
Design of experiments
Screening

## Slide 19
Příklad aplikace DOE
19
Design of experiments
Screening

## Slide 20
Příklad aplikace DOE
20
Design of experiments
Screening

## Slide 21
Příklad aplikace DOE
21
Design of experiments
Screening

## Slide 22
Je možné získat stejné informace při menším počtu experimentů/měření?
22
Design of experiments
Screening
Full factorial design

## Slide 23
DOE – Full factorial design
23
Design of experiments
Screening
Robustní metoda
Zaměřeno na všechny kombinace faktorů (full)

## Slide 24
DOE – Full factorial design
24
Design of experiments
Screening
Robustní metoda
Zaměřeno na všechny kombinace faktorů (full)
Doplnění zbývajících kombinací

## Slide 25
DOE – Full factorial design
25
Design of experiments
Screening
Robustní metoda
Zaměřeno na všechny kombinace faktorů (full)
Doplnění zbývajících kombinací

## Slide 26
DOE – Full factorial design
26
Design of experiments
Screening
Započítání vzájemných kombinací
Zachování podmínky 8 experimentů na faktor

## Slide 27
DOE – Full factorial design
27
Design of experiments
Screening
Započítání vzájemných kombinací
Zachování podmínky 8 experimentů na faktor
8
8

## Slide 28
DOE – Full factorial design
28
Design of experiments
Screening
Nižší počet experimentů
Větší množství informací

## Slide 29
DOE – Full factorial design
29
Design of experiments
Screening
2 faktory

## Slide 30
DOE – Full factorial design
30
Design of experiments
Screening
3 faktory
32 experimentů

## Slide 31
DOE – Full factorial design
31
Design of experiments
Screening
3 faktory
16 experimentů

## Slide 32
DOE – Full factorial design
32
Design of experiments
Screening
3 faktory
16 experimentů

## Slide 33
DOE – Full factorial design
Stále platí podmínka min. počtu experimentů (8)
33
Design of experiments
Screening
3 faktory
16 experimentů

## Slide 34
DOE – Full factorial design - více než dvě úrovně
34
Design of experiments
Screening
Teplota: nízká, střední, vysoká
Strmý nárůst počtu experimentů
Umocněno počtem faktorů
Fractional factorial design

## Slide 35
DOE – Fractional factorial design
35
Design of experiments
Screening
Štíhlejší metoda, cílené zúžení počtu experimentů
Nižší množství získaných informací
Fractional factorial design se vyzančuje nižším rozlišením

## Slide 36
DOE – Fractional factorial design
36
Design of experiments
Screening
Rozlišení lze chápat jako kvantifikátor (měřítko) dané metody (DoE) z hlediska její schopnosti rozeznávat jednotlivé účinky faktorů (effects)
Lze využít jako indikátor toho, do jaké míry mohou být hlavní efekt i interakce v DoE zavádějící

## Slide 37
DOE – Fractional factorial design
37
Design of experiments
Screening

## Slide 38
DOE – Fractional factorial design
38
Design of experiments
Screening

## Slide 39
DOE – Fractional factorial design
39
Design of experiments
Screening

## Slide 40
DOE – Fractional factorial design
40
Design of experiments
Screening

## Slide 41
DOE – Fractional factorial design
41
Design of experiments
Screening

## Slide 42
DOE – Fractional factorial design
42
Design of experiments
Screening

## Slide 43
DOE – Fractional factorial design
43
Design of experiments
Screening
Stanovení účinku faktoru (effect)

## Slide 44
DOE – Fractional factorial design
44
Design of experiments
Screening
Stanovení účinku faktoru (effect)
Lubrication factor
Temperature factor
Interaction effect: 2

## Slide 45
45
DoE – Fractional Factorial Design
Základní předpoklady a principy
Full factorial design bere v úvahu veškeré efekty a interakce
vzorový příklad (mazání, teplota a kombinace obojího)
Počet interakcí strmě roste s počtem faktorů
Úroveň faktorů pak rapidně zvyšuje počet experimentů
Při působení 5ti faktorů je počet efektů roven
+ + + = 31
Je skutečně zapotřebí zahrnout do plánu všechny interakce?
Není výhodnější snížit rozlišení?

## Slide 46
46
DoE – Fractional Factorial Design
Základní předpoklady a principy
Ve fractional factorial designu mohou být interakce zaměněny/sloučeny (confounded) s dalšími interakcemi nebo s hlavními účinky faktorů
def: be confounded = effects of different factors or the effect of interactions of factor cannot be separated from each other

## Slide 47: Moderní metody navrhování stavebních materiálů
…pokračování v rámci dalších přednášek